Příloha č. 1 Zadávací dokumentace

# Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„Výpočetní technika 2015“

zadávané v souladu s ustanovením § 18 odst. 5 zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZVZ“) jako zakázka malého rozsahu. Veřejná zakázka (dále také „VZ“) není zadávána v zadávacím řízení podle ZVZ, veřejná zakázka je zadávána jako zakázka malého rozsahu v souladu § 6 a § 12 odst. 3 ZVZ.

Technické podmínky jsou jako část č. 5 nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Zadávací dokumentace (dále také „ZD“) tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást výzvy a je spolu s výzvou pro oslovené uchazeče bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

Část veřejné zakázky č. 1: PC sestavy - FVL

Zadavatel požaduje 2 ks níže uvedené PC sestavy.

| Komponent | Minimální technické parametry (konfigurace) |  |
| --- | --- | --- |
| Procesor | min. hodnota PassMark - CPU Mark – 6600, max TPD 85W |  |
| Operační paměť | min 8GB (typ DDR3), možnost rozšíření na 16GB |  |
| Optická mechanika | interní - DVD RW (SATA) vč. sw pro přehrávání DVD filmů a vypalovacího sw |  |
| Pevný disk | interní - min. 1ks 1TB, 7200 ot/min (SATA), min 120GB SSD |  |
| Grafická karta | interní - Samostatná nebo integrovaná, min 1xDVI-D, min 1xVGA |  |
| Zvuková karta | interní - integrovaná na základní desce |  |
| LAN | interní - integrovaná na základní desce, 10/100/1000, podpora WOL, PXE |  |
| Porty | základní porty min 4xUSB 2.0, min 2xUSB 3.0 (integrováno na základní desce), RJ45, DVI-D, audio jacks, PS/2 v případně PS/2 klávesnice a myši, přední porty - min. audio jacks, 2x USB 2.0 |  |
| Napájecí zdroj | interní - zdroj min. 350W, účinnost min. 85% při 50% zatížení |  |
| Skříň | provedení Mini Tower, rozměry max 175mm (š) x 420mm (h) x 360mm (v), možnost osadit grafickou kartou o délce 350mm |  |
| Klávesnice | PS/2 nebo USB připojení, US/CZ popisem |  |
| Myš | PS/2 nebo USB připojení, 2 tlačítka a kolečko, optická nebo laserová |  |
| Operační systém | Licence OS Windows. Nutná podpora ovladačů pro OS Windows 7 (32 a 64bit), Windows 8.1 a Windows 10 |  |
| Hlučnost sestavy | Maximální celková hlučnost sestavy musí splňovat podmínky pro hygienický limit pracoviště, na kterém je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění. |  |
| monitor | Rozměr, rozlišení: 24“, 16:9, 1920 x 1080 |  |
|  | Úhly pohledu: 170°/ 160° |  |
|  | Jas, kontrast: 250 cd/m2, 1 000:1 |  |
|  | Odezva: min. 2 ms |  |
|  | Připojení: DVI-D, VGA, HDMI, |  |
|  | Kabel DVI-DVI |  |
|  | Vestavěné reproduktory |  |

Část veřejné zakázky č. 2: PC sestavy – CIT

Zadavatel požaduje 2 ks níže uvedené PC sestavy.

| Komponent | Minimální technické parametry (konfigurace) |
| --- | --- |
| Procesor | min. hodnota PassMark - CPU Mark – 9950 |
| Operační paměť | min. 16GB DDR3-1600 (2x4GB) s možností rozšíření na 32GB, 4 sloty DIMM |
| Pevný disk | Interní SSD min 256GB, interní - min. 1ks 1TB, 7200 ot/min (SATA), možnost přidání druhého disku, podpora nastavení RAID 0,1 |
| Optická mechanika | interní, DVDRW mechanika |
| Grafická karta | interní - Samostatná nebo integrovaná, podpora 3 grafických výstupů (konektory - min. 1x DP, 1x VGA, 1x libovolný) |
| Zvuková karta | interní - integrovaná na základní desce |
| LAN | interní - integrovaná na základní desce, 10/100/1000, podpora WOL, PXE |
| Porty | zadní porty - min 4xUSB 2.0, min 2xUSB 3.0 (integrováno na základní desce), RJ45, 1xDP, 1xVGA, 1x libovolný port pro video výstup, audio jacks, PS/2 - v případě PS/2 klávesnice a myši, na přední straně skříně min. 4x USB port (z toho min. 2x USB 3.0) a audio konektory. |
| Napájecí zdroj | interní - zdroj min. 310W, účinnost min. 94% při 50 % zatížení |
| Skříň | Skříň typu Tower nebo jeho varianty MIDI/MINI TOWER, tmavé provedení. Skříň musí umožnit bezpečný provoz počítače v horizontální i vertikální poloze, jednoduchá modulární konstrukce s umožňující beznástrojové otevření skříně, snadný přístup a beznástrojová výměna základních komponent (RAM, HDD, DVD). Detekce vniknutí do skříně (otevření skříně) s hlášením. |
| Klávesnice | Klávesnice pro PC, připojená kabelem, rozhraní PS/2 nebo USB, s podporou jazyků CZ a EN, standardní rozmístění kláves: klávesy Insert, Delete, Home, End, Page Up, Page Down a směrové šipky ve dvou samostatných blocích, bez dalších funkčních kláves mezi těmito bloky, neredukovaná velikost kláves pravý Shift a BackSpace, výška klávesy přes Enter přes dva řádky kláves, bez přidané funkční klávesy napravo nebo nalevo od klávesy pravý Shift (např. Macro)., samostatný blok numerických kláves, stejný výrobce, jako PC/NB |
| Myš | Myš optická, stejný výrobce jako PC/NB, rozhraní PS/2 nebo USB. |
| Operační systém, podpora ovladačů | Operační systém v aktuální verzi, kompatibilní s MS Windows, v české verzi, 64bit provedení. Nutná podpora ovladačů pro 64bit verzi OS Windows 7, Windows 8.1 a Windows 10 |
| Hlučnost sestavy, certifikace | Maximální celková hlučnost sestavy musí splňovat podmínky pro hygienický limit pracoviště, na kterém je vykonávána duševní práce náročná na pozornost a soustředění. Certifikát EPEAT Gold, EnergyStar |

| Komponent | Minimální technické parametry (konfigurace) |
| --- | --- |
| Rozměr, rozlišení | min 24“, 1920x1200 |
| Povrch displeje | matný |
| Podsvícení | LED |
| Úhly náhledu | min. H 178°/V 178° |
| Reproduktory | Ano (integrované nebo uchycené na monitor) |
| Jas, kontrast | min. 250 cd/m2, 1000:1 |
| Odezva | max. 8ms |
| Ergonomie | náklopný: min. -5° až + 22°, VESA standard, výškově nastavitelný, PIVOT |
| Rozhraní | min. 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x DVI, 2x USB |
| Kabely | min. 1x VGA, 1x DisplayPort, 1x USB, napájecí kabel |
| Spotřeba | max. 40W, stand by režim max. 0,5 W |