# Příloha č. 1 ZD

# specifikace

nadlimitní veřejné zakázky na dodávky

„Magnetická rezonance“

zadávané v otevřeném řízení na základě ust. § 56 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázkách, v platném znění (dále jen „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Zadávací dokumentace je zveřejněna na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/ .

Specifikace je nedílnou součástí zadávací dokumentace a vymezuje podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Specifikace je pro dodavatele závazná. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených specifikací vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je uchazeč oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v  zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| „Magnetická rezonance“ |  |
| --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |
| (uchazeč uvede základní popis zařízení) |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky uchazečů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka uchazeče (uchazeči uvedou splnění požadovaného parametru) |  |
| magnet: |  |
| Permanentní otevřený magnet o magnetické indukci minimálně umožňující MRI vyšetřování malých zvířat | Min. 0.35T | Vyplní dodavatel |  |
| Gradientní systém s aktivním stíněním | nejméně 24mT/m a 55T/m/s současně ve všech osách a trvale | Vyplní dodavatel |  |
| FOV rozsah | Min 0,5cm x 0,5 cm x 0,5 cm až 40cmx40cmx40cm s možností polohování vyšetřované anatomie do isocentra | Vyplní dodavatel |  |
| Přijímač: |  |
| Počet nezávislých přijímacích kanálů | Minimálně 4 | Vyplní dodavatel |  |
| Vzorkovací šířka pásma | min 1MHz | Vyplní dodavatel |  |
| Pevně laděné přijímací cívky a přijímač s vysokým dynamickým rozsahem bez nutnosti adjustace před skenem | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Cívky : všechny cívky musí umožňovat PAT techniku (vyjma víceučelové flexibilní cívky): |  |
| Hlavová (iPAT kompatibilní) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Krční (iPAT kompatibilní) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Páteřní/Body (iPAT kompatibilní) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zápěstní (iPAT kompatibilní) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Končetinová (iPAT kompatibilní) | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Víceúčelová flexibilní | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Zobrazení řídící počítač: |  |
| Rekonstrukce pro paralelní akvizici v obrazovém i k-prostoru | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Synchronizace s pulzem, EKG a dýcháním | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Saturace tuku spektrální, SPAIR a separace tuku a vody technikou Dixon | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Opakování vyšetření se stejnými parametry pouze s použitím původního obrázku | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Dicom kompatibilita doložená Dicom Conformance Statementem | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Výkonný řídící počítač (min. 8 GB RAM, datové úložiště min. 500 GB, síťová karta, DVD mechanika, operační systém Windows 7 Professional či vyšší nebo operační systém Linux), barevný LCD monitor, klávesnice, myš, archivace na CD/DVD | ano | Vyplní dodavatel |  |
| příslušenství: |  |
| Vybavení pro zpracování požadovaných vyšetření | ano | Vyplní dodavatel |  |
| RF kabina s osvětlením LED, kompletně vybavená včetně stropu, podlahy, obkladů | ano | Vyplní dodavatel |  |
| další požadavky: |  |
| Uvedení přístroje do provozu a řádné proškolení pracovníků Oddělení zobrazovacích metod KCHPK (max. 12 lidí) je součástí dodávky a bude zahrnuto v nabídkové ceně. Školení specialistou v českém jazyce, doložení kvalifikace | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Propojení systému se stávajícím PACS | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Poskytnutí záručního servisu po dobu min. 24 měsíců (bezplatně včetně náhradních dílů) a garance pozáručního servisu. | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Smluvní servis pro údržbu a upgrade po dobu min 10 let | ano | Vyplní dodavatel |  |
| Nabízené zařízení musí být plně funkční bez nutnosti pořízení dalších v nabídce výslovně nespecifikovaných součástí či příslušenství. | ano | Vyplní dodavatel |  |