# Příloha č. 1 ZD

# Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„Přístroj pro fotometrická měření na destičce“

zadávané mimo režim zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“). Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu dle § 27 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami vede k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele na zboží:

| Příloha č. 1 – „Přístroj pro fotometrická měření na destičce“ |  |
| --- | --- |
| Typové označení přístroje Vyplní dodavatel |  |
| Základní požadavky zadavatele |  |
| (dodavatel uvede základní popis zařízení) |  |
| Požadované technické a funkční vlastnosti (nabídky dodavatelů musí splňovat všechny níže uvedené parametry) | Požadovaná hodnota | Nabídka dodavatele (dodavatelé uvedou splnění požadovaného parametru) |  |

| Multifunkční plně monochromátorový systém s možností pozdějšího rozšíření o další měřící a funkční moduly | ANO | vyplní dodavatel |
| --- | --- | --- |
| Součástí absorbanční měření | rozsah vlnových délek od 200 - 230 do 900 - 1 100 nm, nastavení dvojicí monochromátorů, rozsah měření 0 – 4 OD | vyplní dodavatel |
| Měření ve formátu mikrotitračních destiček | destičky v celém rozsahu 6 – 384 jamek | vyplní dodavatel |
| Součástí měření horní fluorescence pomocí monochromátorů (bez použití filtrů) v celém rozsahu | excitace 200 – 850 nm, emise 280 – 850 nm | vyplní dodavatel |
| Termostatování měřícího prostoru | rozsahu RT +5 °C až +42 °C | vyplní dodavatel |
| Nastavení výšky měřícího kanálu nad měřeným vzorkem po krocích | max. 100µm s automatickou korekcí pozadí, pro fluorescenční měření | vyplní dodavatel |
| Třepání destičky lineární i orbitální, nastavitelná intenzita i čas | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost budoucího upgrade o modul s automatickou a mikroprocesorově řízenou regulací atmosféry CO2 a O2 v měřícím prostoru přístroje, současná regulace koncentrace obou plynů, koncentrace O2 od 0.1% s korekcí nadmořské výšky | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost budoucího upgrade o luminiscenční měření včetně glow, dual color, flash | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost budoucího upgrade o až 2 dávkovací injektory pro „flash“ metody s možností dávkování nejméně 5-800 µl | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost budoucího upgrade o vertikální měření absorbance v kyvetě | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost zapojení do robotických pipetovacích stanic | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost off-line zpracování a vyhodnocování dat | ANO | vyplní dodavatel |
| Možnost ukládat výsledky v běžných formátech | Min. JPG, TIFF, BMP, GIF | vyplní dodavatel |
| Možnost vzdáleného přístupu k zařízení | ANO | vyplní dodavatel |
| Řídicí PC pro práci se zařízením | Rozměr, rozlišení: min 24“, 1920x1200 Povrch displeje: matný Podsvícení: LED Úhly náhledu: min. H 178°/V 178° Jas, kontrast: min. 250 cd/m2, 1000:1 Odezva: max. 5ms reproduktory: ano, integrované Ergonomie: náklopný, VESA standard, výškově nastavitelný, PIVOT Rozhraní: min. 1x VGA, minimálně 1x DisplayPort nebo 1x hdmi, 1x DVI, 2x USB Kabely : min. 1x VGA, minimálně 1x DisplayPort nebo 1x hdmi, 1x USB, napájecí kabel Záruka, servis: 5 let, servis on-site výměnou následující pracovní den | vyplní dodavatel |
| Reakční doba pro zahájení servisního zásahu v rámci záruční i pozáruční doby | Max. 3 pracovní dny od nahlášení závady | vyplní dodavatel |