# Příloha č. 1 ZD

# Technické podmínky

veřejné zakázky

„Kancelářský nábytek pro budovu č. 25“

zadávané ve zjednodušeném podlimitním řízení na základě ust. § 3 písm. a), § 26, § 53 a násl. zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném znění (dále také „ZZVZ“), a v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami může vést k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Pokud se v zadávací dokumentaci vyskytnou požadavky nebo odkazy na obchodní firmy, názvy nebo jména a příjmení, specifická označení zboží a služeb, které platí pro určitou osobu, popřípadě její organizační složku za příznačné, patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je dodavatel oprávněn navrhnout i jiné, technicky a kvalitativně obdobné řešení, které musí splňovat technické a funkční požadavky zadavatele uvedené v této zadávací dokumentaci.

Další požadavky na plnění (počty kusů, dislokace nábytku v rámci objektu) jsou uvedené v „Položkovém rozpočtu“ a „Sumáři“, které tvoří jako příloha č. 2 a č. 3 nedílnou součást smluvního vzoru Kupní smlouvy č. 9130/00241 (smluvní vzor pak tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást ZD).

Dokument „Technické podmínky“ má připojeny dvě přílohy, které jsou jeho nedílnou součástí:

Příloha č. 1 – PC katedra 10ZI – obsahuje podrobnou specifikaci položky č. 15: PC katedra 10/ZI

Příloha č. 2 - PC katedra 11ZI – obsahuje podrobnou specifikaci položky č. 16: PC katedra 11/ZI

Technická specifikace a minimální technické požadavky zadavatele:

Všeobecný technický popis – nábytek z lamina:

Nábytek z lamina  - položka č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19 je vyrobena z oboustranně laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm.

Barevné provedení nábytku – u položek č. 1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 13, 15, 16, 17, 18, 19, je dodavatel povinen poskytnout na výběr min 10 variant barevných odstínů a dekorů lamina a min 10 variant dekorů ABS hran

Všechny fotografie a vyobrazení v dokumentu „Technické podmínky“ jsou pouze ilustrační a položky musí odpovídat textovému popisu zadavatele.

Výběru barev/materiálu/dekoru ze vzorníku

V případě položek, u nichž je prodávající povinen nabídnout na výběr více druhů materiálů, dekorů, barev kovových částí atd., předá prodávající příslušné vzorníky zástupci kupujícího oprávněnému zastupovat ve věcech technických, a to do 2 pracovních dní od nabytí účinnosti smlouvy.

Položka č. 1:	Kancelářský stůl

Technický popis:

Laminová podnož tl. 18 mm, sešroubováno-plastové krytky, stavitelné nožky. Pracovní desky stolů jsou tl.18mm, ohraněny ABS hranou o tloušťce 2mm.

Rozměry: 1500 x 750 x 750 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 2:	Zásuvkový kontejner

Technický popis:

Čtyři zásuvky, horní uzamykatelná. Korpus je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda kontejnerů mají záda vyrobena z laminované dřevotřískové desky o tloušťce 18 mm. Čela zásuvek jsou ohraněny ABS hranou o tloušťce 2 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě a jsou opatřena tlumícím silikonovým dorazem. Kontejnery mají černá otočná kolečka. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom.

Zásuvky budou opatřeny plnovýsuvnými pojezdy.

Rozměry: 400 x 650 x 600 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 3:	Policový modul bez dveří

Technický popis:

Otevřená policová skříňka, stavitelná police -1 ks, stavitelné kluzáky 20mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm.

Rozměry: 720 x 720 x hl. 360 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 4:	Policový modul s dveřmi

Technický popis:

Policová skříňka s dveřmi, stavitelná police -1 ks, stavitelné kluzáky 20mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Dvířka skříní jsou ohraněny ABS hranou o tloušťce 2 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě a jsou opatřena tlumícím silikonovým dorazem

Dvířka skříní jsou montována závěsným klipovým systémem. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom. Výškově stavitelné police jsou na ocelové čipkové podpěře, zabraňující vysunutí police.

Rozměry: 720 x 720 x hl. 600 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 5:	Věšáková stěna z lamina

Technický popis:

Věšáková stěna je vyrobena z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm. Hrany věšákové stěny jsou z materiálu ABS 2 mm.

Součástí věšákové stěny jsou kovové háčky, v počtu 6 ks, materiál chrom - dodavatel je povinen poskytnout na výběr min 5 variant kovových háčků.

Rozměry: 800 x 18 x 1900 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 6:	Kancelářská židle

Technický popis:

Kancelářská pracovní židle s vysokým opěrákem, asynchronní mechanismus - nezávislé nastavení úhlu sedáku a opěráku, nastavení výšky opěráku mechanismem up-down, plynový píst, ocelová chromovaná báze, kolečka, volitelné područky, nosnost 130 kg.

Barva čalounění: dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty čalounění - černá, modrá, červená.

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 7:	Konferenční stolek

Technický popis:

Vyroben z laminovaných dřevotřískových desek tloušťky 18 mm s jednou pevnou policí a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě stolku.

Rozměry: 900 x 550 x 410 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 8:	Křeslo

Technický popis:

Celočalouněné na kovové konstrukci, vyztužený opěrák.

Materiál čalounění: dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty čalounění - modrá, černá, modročerná, červená.

Rozměry: 590 x 820 x hl. 720 mm (±100 mm)

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 9:	Věšáková deska

Technický popis:

Deska LDTD - tl. 18 mm, ohraněno ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě desky, 6 věšáků – jednoháček, materiál chrom - dodavatel je povinen poskytnout na výběr min 5 variant kovových háčků.

Rozměry:  700 x 150 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 10:	Školní židle

Technický popis:

Kovová konstrukce, barva šedá, židle i opěrák buková skořepina, transparentní lak.

Rozměry:

Rozměry – školní židle: 450 x 800 x 500 mm, výška sedáku 500 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 11:	Školní lavice dvoumístná

Technický popis:

Kovová konstrukce, barva šedá;  pracovní deska LDTD buk, tl. 18 mm, ohraněno ABS tl. 2 mm.

Rozměry:

Rozměry – školní lavice dvoumístná: 1300 x 600 x 750 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 12:	Školní lavice třímístná

Technický popis:

Kovová konstrukce, barva šedá;  pracovní deska LDTD buk, tl. 18 mm, ohraněno ABS tl. 2 mm.

Rozměry:

Rozměry – školní lavice třímístná: 1900 x 600 x 750 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 13:	Stůl jednací

Technický popis:

Pracovní deska tl. 18 mm, ohraněno ABS tl. 2 mm, nohy kovové výškově stavitelné - chromované.

Rozměry:  1600 x 800 x 750 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 14:	Židle jednací

Technický popis:

Židle jednací, bez područek, ocelový rám chromovaný – lakovaný černě nebo šedě; čalouněný sedák – dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty: červená, černá, šedá, modrá; opěrák možno čalouněný nebo síťovaný - dodavatel je povinen poskytnout na výběr min následující barevné varianty: červená, černá, šedá, modrá; stohovatelné, nosnost 120 kg.

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 15: PC katedra 10/ZI

Technický popis:

Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm.

Další podrobné údaje o specifikaci (vč. rozměrů a nákresů) jsou uvedeny v samostatném souboru – „PC katedra 10ZI“, který tvoří jako nedílná součást přílohu č. 1 Technických podmínek.

Položka č. 16: PC katedra 11/ZI

Technický popis:

Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm.

Další podrobné údaje o specifikaci (vč. rozměrů a nákresů) jsou uvedeny v samostatném souboru – „PC katedra 11ZI“, který tvoří jako nedílná součást přílohu č. 2 Technických podmínek.

Položka č. 17: Skříň s proskleným nástavcem

Technický popis:

Skříň dělená - spodní část s dvířky, horní prosklená, policová, 2 police, stavitelné kluzáky 20 mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm. Horní část bude opatřena dvířky z bezpečnostního skla.

Dvířka skříní jsou montována závěsným klipovým systémem. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom. Výškově stavitelné police jsou na ocelové čipkové podpěře, zabraňující vysunutí police.

Rozměry:

1500 x 1800 x hl. 500 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 18: Skříň policová, otevřená

Technický popis:

Skříň otevřená bez dveří, policová s jednou pevnou policí, 4 police volné, stavitelné kluzáky 20 mm. Korpus skříní je konstrukčně řešen truhlářským lepeným spojem (bukový kolík) a je ohraněn ABS hranou o tloušťce 1 mm v barvě korpusu nebo v kontrastní barvě. Záda skříní jsou vyrobena z jednostranně lakované HDF desky o tloušťce 3 mm.

Rozměry:

1000 x 1800 x hl. 500 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 19: Skříň na šaty- lamino

Technický popis:

Jednodveřová skříň na šaty, 1 + 1  pevná police v horní a spodní části, výsuvný věšák na  zavěšení oděvů, zamykání na cylindrický zámek s dvěma klíči. Větrací otvory ve dvířkách. Dvířka skříní jsou montována závěsným klipovým systémem. Dveřní úchytky budou dodávány kovové (tvar U, ø 8 mm, rozteč 160 mm) s povrchovou úpravou chrom.

Rozměry:

500 x 1800 x hl. 550 mm

Ilustrační vyobrazení:

Položka č. 20: Šatní skříňka - kovová

Technický popis:

Dvoudveřová, plechová šatní skříň z ocelového plechu (skříňka rozdělená na dvě skříňky) min. tl. 0,8 mm, zamykání na cylindrický zámek s dvěma klíči. Cirkulace vzduchu pomocí větracích otvorů ve dvířkách. Dveře vyztuženy proti násilnému vniknutí. Korpus - barva šedá. Barva dveří – dodavatel je povinen poskytnout na výběr min 3 barevné odstíny.

Vnitřní výbava – 1x police, tyč, 3x posuvný háček

Rozměry:

500 x 1850 x hl. 500 mm

Ilustrační vyobrazení: