# Příloha č. 1 ZD

# Technické podmínky

veřejné zakázky malého rozsahu na dodávky

„Laboratorní nábytek a vybavení - budova č. 25 – část 7 (opakování)“

Tato veřejná zakázka (dále také „zakázka“) je zadávána na základě § 18 odst. 3 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek v platném znění (dále také „ZZVZ“), jako zakázka malého rozsahu postupem mimo režim ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s § 31 ZZVZ. Veřejná zakázka je zadávána v souladu s vnitřními předpisy zadavatele.

Veřejná zakázka je zadávána v rámci investiční akce „VFU – Rekonstrukce a nástavba objektu č. 25, areál VFU Brno“, která je spolufinancována ze státního rozpočtu a vedena pod identifikačním číslem EDS: 133D21L003002.

Technické podmínky tvoří jako příloha č. 1 nedílnou součást textové části zadávací dokumentace (dále také „ZD“) a vymezují podrobně technickou specifikaci a požadavky zadavatele na předmět plnění. Technické podmínky jsou pro dodavatele závazné. Nesplnění požadavků zadavatele vymezených technickými podmínkami může vést k vyloučení dodavatele z další účasti v zadávacím řízení.

Elektronická podoba zadávací dokumentace vč. všech jejích částí a příloh je pro oslovené dodavatele v kompletní podobě bezplatně k dispozici na profilu zadavatele https://zakazky.vfu.cz/.

Další požadavky na plnění (např. počty kusů a dislokace germicidních lamp v rámci objektu) jsou uvedené také v „Položkovém rozpočtu“, který tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást smluvního vzoru kupní smlouvy č. 9130/xxx (dále také „smluvní vzor“ nebo „smlouva“) - smluvní vzor pak tvoří jako příloha č. 2 nedílnou součást ZD.

Germicidní lampa	ozn.: GL

Rozměry:     délka  min. 900 mm

Popis:

Germicidní lampa s přímým účinkem, s výkonem 1x30 W

- Postačuje alespoň pro 12-15 m2

- Intenzita záření ve vzdálenosti 1 m - 2,3 W / m2

- Bez počítadla provozních hodin

- Životnost zářiče min 8000 hodin

- Napájení 230V, 50 Hz

- Krytí IP20

Počet kusů: 27

Ilustrativní zobrazení: