Příloha č. 1 zadávací dokumentace

Počet stran: 2

„Specifikace PŘEDMĚTU PLNĚNÍ“

Předmětem veřejné zakázky je dodávka následujících přístrojů.

| Název přístroje: | Laminární box Biohazard II s 1 pracovním místem |
| --- | --- |
| Množství: | 2 ks |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | Musí mít neperforovanou jednodílnou pracovní desku délky 1 – 1,4 m Musí mít šikmé přední sklo Musí být opatřen minimálně dvěma ULPA filtry a programovatelnou UV lampou pro sterilizaci vnitřního prostoru Musí být opatřen stojanem, elektrickou zásuvkou a vakuovým ventilem vyvedenými do vnitřního prostoru Musí splňovat normu EN 12469 Hlučnost během maximálního vytížení nesmí přesáhnout 55 dB |

| Název přístroje: | Laminární box Biohazard II se 2 pracovními místy |
| --- | --- |
| Množství: | 1 ks |
| Technické požadavky na přístroj – minimální požadavky: | Musí mít neperforovanou jednodílnou pracovní desku minimální délky 1,8 m Musí mít šikmé přední sklo Musí být opatřen minimálně dvěma ULPA filtry a programovatelnou UV lampou pro sterilizaci vnitřního prostoru Musí být opatřen stojanem, elektrickou zásuvkou a vakuovým ventilem vyvedenými do vnitřního prostoru Musí splňovat normu EN 12469 Hlučnost během maximálního vytížení nesmí přesáhnout 55 dB |